ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ДАТЧИКОВ СТК1-Ех

моделям датчиков других производителей

| Исполнение СТК1 | Ряд верхних пределов измерений | Заменяемые модели датчиков |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сапфир-22М, -22МТ. -22МП, -22Р, -22МР | Метран-100 | ТЖИУ406-1Ех |
| Датчики избыточного давления (ДИ) |
| СТК1ДИ-Ех-А-10кПа-… | 10; 6,0(6,3);4;2,5;1,6;1,0 кПа | 2120 | 1131 | ТЖИУ406-1Ех-75(55)-… - 74(54) - 73(53) - 72(52) -71(51) -70(50) |
| СТК1ДИ-Ех-А-25кПа-… | 25; 16;6,0(6,3);4;2,5 кПа | 2130 | 1131 | ТЖИУ406-1Ех-77(57)-… - 76(56) |
| СТК1ДИ-Ех-А-100кПа-… | 100; 60(63);40;25;16;10 кПа | 2140,2130 | 1141 | ТЖИУ406-1Ех-28(03)-… - 27(02) - 26(01) |
| СТК1ДИ-Ех-А-250кПа-… | 250; 160;100;60(63);40;25 кПа | 2140 | 1141 | ТЖИУ406-1Ех-30(05)-… - 29(04) |
| СТК1ДИ-Ех-А-1МПа-… | 1МПа;600(630);400;250;160;100кПа | 2150, 2151 | 1150, 1151 | ТЖИУ406-1Ех-18(08)-… - 17(07) - 16(06) |
| СТК1ДИ-Ех-А-2,5МПа-… | 2,5; 1,6;1 МПа;600(630);400;250 кПа | 2150, 2151 | 1150, 1151 | ТЖИУ406-1Ех-20(10)-… - 19(09) |
| СТК1ДИ-Ех-А-10МПа-… | 10; 6,0(6,3);4;2,5;1,6;1,0 МПа | 2160, 2161 | 1160, 1161 | ТЖИУ406-1Ех-23(13)-… - 22(12) - 21(11) |
| СТК1ДИ-Ех-А-25МПа-… | 25; 16;6,0(6,3);4;2,5 МПа | 2170, 2171, 2160, 2161 | 1170, 1171 | ТЖИУ406-1Ех-25(15)-… - 24(14) |

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ДАТЧИКОВ СТК1-Ех

моделям датчиков других производителей

| Исполнение СТК1 | Ряд верхних пределов измерений | Заменяемые модели датчиков |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сапфир-22М, -22МТ. -22МП, -22Р, -22МР | Метран-100 | ТЖИУ406-1Ех |
| Датчики абсолютного давления (ДА) |
| СТК1ДА-Ех-А-10кПа-… | 10; 6,0(6,3);4;2,5; 1,6;1,0 кПа | - | 1020 | ТЖИУ406А-1Ех-75(55)-… - 74(54) - 73(53) - 72(52) |
| СТК1ДА-Ех-А-25кПа-… | 25; 16;6,0(6,3);4;2,5 кПа | 2030 | 1030 | ТЖИУ406А-1Ех-77(57)-… - 76(56) |
| СТК1ДА-Ех-А-100кПа-… | 100; 60(63);40;25;16;10 кПа | 2040 | 1040 | ТЖИУ406А-1Ех-28(03)-… - 27(02) - 26(01) |
| СТК1ДА-Ех-А-250кПа-… | 250; 160;100;60(63);40;25 кПа | 2040 | 1040 | ТЖИУ406А-1Ех-30(05)-… - 29(04) |
| СТК1ДА-Ех-А-1МПа-… | 1МПа;600(630);400;250;160;100кПа | 2050, 2051 | 1050, 1051 | ТЖИУ406А-1Ех-18(08)-… - 17(07) - 16(06) |
| СТК1ДА-Ех-А-2,5МПа-… | 2,5; 1,6;1 МПа;600(630);400;250 кПа | 2054, 2055 | 1050, 1051 | ТЖИУ406А-1Ех-20(10)-… - 19(09) |

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ДАТЧИКОВ СТК1-Ех

моделям датчиков других производителей

| Исполнение СТК1 | Ряд верхних пределов измерений | Заменяемые модели датчиков |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сапфир-22М, -22МТ. -22МП, -22Р, -22МР | Метран-100 | ТЖИУ406-1Ех |
| Датчики разрежения (ДВ) |
| СТК1ДВ-Ех-А-10кПа-… | 10; 6,0(6,3);4;2,5;1,6;1,0 кПа | 2220 | 1211 | ТЖИУ406В-1Ех-06(26)-… - 05(25) - 04(24) - 03(23) -02(22) -01(21) |
| СТК1ДВ-Ех-А-25кПа-… | 25; 16;6,0(6,3);4;2,5 кПа | 2230 | 1231 | ТЖИУ406В-1Ех-08(28)-… - 07(27) |
| СТК1ДВ-Ех-А-100кПа-… | 100; 60(63);40;25;16;10 кПа | 2240, | 1241 | ТЖИУ406В-1Ех-11(31)-… - 10(30) - 09(29) |

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ДАТЧИКОВ СТК1-Ех

моделям датчиков других производителей

| Исполнение СТК1 | Ряд верхних пределов измерений | Заменяемые модели датчиков |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сапфир-22М, -22МТ. -22МП, -22Р, -22МР | Метран-100 | ТЖИУ406-1Ех |
| Датчики давления- разрежения (ДИВ) |
| СТК1ДИВ-Ех-А ±8кПа-… | ±8; ±5; ±3; ±2; ±1,25; ±0,8 кПа | 2320,2310 | 1331, 1311 | ТЖИУ406ИВ-1Ех-03(43)-… - 02(42) - 01(41) - 18(62) -17(61) -16(60) |
| СТК1ДИВ-Ех-А-±20кПа-… | ±20; ±12,5; ±8; ±5; ±3; ±2 кПа | 2330, 2320 | 1331 | ТЖИУ406ИВ-1Ех-05(45)-… - 04(44) |
| СТК1ДИВ-Ех-А- ±50кПа-… | ±50; ±30; ±20; ±12,5; ±8; ±5 кПа | 2340 | 1341 | ТЖИУ406ИВ-1Ех-07(47)-… - 06(46) |
| СТК1ДИВ-Ех-А- +150/-100кПа-… | +150/-100; +60/-100 ; ±50; ±30; ±20; ±12,5кПа | 2340 | 1341 | ТЖИУ406ИВ-1Ех-10(50)-… - 09(49) -08(48) |
| СТК1ДИВ-Ех-А- +900/-100кПа-… | +900/-100; +500/-100; +300/-100; +150/-100; +60/-100 кПа | 2350, 2351 | 1350, 1351 | ТЖИУ406ИВ-1Ех-24(53)-… - 12(52) - 11(51) |
| СТК1ДИВ-Ех-А-2,4МПа/100 кПа-… | +2,4МПа/-100кПа; +1,5МПа/-100кПа; +500/-100; +300/-100 кПа | 2350, 2351, 2354, 2355 | 1350, 1351 | ТЖИУ406ИВ-1Ех-26(55)-… - 25(54) |